## Slide 1
AKADEMİ

## Slide 2
AKADEMİ
YAZ OKULU 2025
Algoritmadan FPGA'ya:
Modern Donanım Tasarımı
4 Ağustos – 25 Ağustos
EĞİTMEN :
Doç. Dr. Serkan DERELİ

## Slide 3
AKADEMİ
Yaz Okulu İçerik
Yaz Okulu, 04.08 – 25.08.2025
1. Hafta: Bileşik (Kombinasyonel) Devreler
  Proje: 8-bitlik ALU
2. Hafta: Ardışıl Devreler
  Proje: Matris çarpan ALU tasarımı
3. Hafta: İleri Tasarım Prensipleri
  Proje: Kayan noktalı sayıların üssünü hesaplama

## Slide 4
AKADEMİ
Neden Verilog Kullanıyoruz
Yaz Okulu, 04.08 – 25.08.2025
C’ye benzerliği fazladır.
Karmaşık bir yapısı bulunmaz.
Açık kaynak (Openlane gibi) tarayı güçlüdür.
Hiçbir tasarımcı Türkiye’de Verilog bilip VHDL bilmediği için göz ardı edilmez.

## Slide 5
AKADEMİ
En Temel Bakış Açımız
"Simplicity is the ultimate sophistication."
Leonardo da Vinci
1452-1519

## Slide 6
AKADEMİ
Üretim mi, tasarım mı?
- Bizce, tasarım daha derinlemesine bir bilgi birikimi gerektirdiğinden ve aynı zamanda daha büyük katma değer oluşturduğundan o tarafı daha stratejik gördük.
- Bu yüzden Teknofest Çip Tasarım Yarışmasını gerçekleştiriyoruz (Selçuk Bayraktar, 2022)
Soru: Türkiye’de çip üretimi gerçekleştirilmeli midir?

## Slide 7
Bölüm-1
Sayısal Devre Tasarım Prensipleri

## Slide 8
AKADEMİ
Uygulamaların CPU’da çalıştırılması
Yaz Okulu, 04.08 – 25.08.2025
Yanda C’de yazılan bir programın CPU’da çalıştırılması resmedilmiştir.
Burada C üst seviye dildir ve CPU’da çalışabilmesi için derlenerek makine koduna dönüşmesi gerekmektedir.
C dili programcıların işini oldukça kolaylaştırmıştır ancak dönüşümler performans düşüklüğüne sebep olur.

## Slide 9
AKADEMİ
Tasarımların FPGA’da çalıştırılması
Yaz Okulu, 04.08 – 25.08.2025
Benzer durum FPGA’lar için de geçerlidir.
Tasarımlar Verilog, SystemVerilog veya VHDL gibi dillerle oluşturulur.
Sentezleme işlemi sonrası ise HDL ile oluşturulan tasarımlar kapılara dönüştürülerek çalıştırılır.
Tıpkı C’de olduğu gibi HDL’lerde tasarımcıların işini oldukça kolaylaştırmıştır.

## Slide 10
AKADEMİ
FPGA’ların kullanımı
Yaz Okulu, 04.08 – 25.08.2025
FPGA’lar yapısında CLB’ler barındırır.
CLB’ler LUT ve FF elemanlarından oluşur.
LUT (Look Up Table) aslında sayısal tasarımdaki doğruluk tablolarının karşılığıdır.
Doğruluk tablosundaki ilgili satır değeri CLB içindeki FF’de saklanır.
Eğer tek bir CLB içindeki LUT veya FF sayısı yeterli gelmezse bu durumda başka bir CLB’dekiler kullanılır.
Her iki CLB’ler tellerin anahtarlanması sayesinde birbirine bağlanır.

## Slide 11
Sayısal Devre Bileşenleri
AKADEMİ
Sayısal Tasarım 3 önemli bileşenden oluşur.
Bileşik devreler (Combinational Logic):
  İşlemlerin yapıldığı asıl gecikmelerin oluştuğu bölümdür.
Kaydediciler (Bellek):
  İşlem sonucunda oluşan verilerin kaydedildiği bölümdür.
Kontrol Birimi (FSM):
  İşlemlerin sırasını ve zamanını tayin eden bölümdür.
Bölüm-2
Bileşik Devre
FF (Kaydedici)
FSM (Kontrol Birimi)
Sayısal Tasarım (IP)

## Slide 12
Bileşik (Combinational) Devreler
AKADEMİ
Sayısal devrelerde işlemlerin yapıldığı, devre büyüdükçe gecikmenin arttığı ve bu gecikmeyle devrenin frekans ve periyodunun doğrudan etkilendiği aşamadır.
Bölüm-2
Kapı seviyesi kombinasyonel devre
Doğruluk Tablosu

## Slide 13
AKADEMİ
Sayısal sistemlerde akış
Yaz Okulu, 04.08 – 25.08.2025
Yanda arka arkaya (ardışıl devre) birkaç kombinasyonel devrenin çalışmasıyla oluşan bir sistem görülmektedir.
Bu akış HDL dili ile yapılan tasarım biçimine göre oluşmuştur.
Kritik Yol
always @(posedge clk) begin
q1 <= ~a + 1;
q2 <= q1 + b; //(q2=b-a)
if (q2[n]==1)
q3 <= q2+c;
else
q3 <= q2;
end

## Slide 14
Bölüm-2
Sayısal Devrelerin Modellenmesi

## Slide 15
AKADEMİ
Tasarımların Modellenmesi
Gate – Level modelleme: mantıksal kapılarla
Dataflow modelleme: assign anahtar kelimesi
Behavioral modelleme: always anahtar kelimesi

## Slide 16
AKADEMİ
Tasarım
Devrenin doğruluk tablosu oluşturulur.
Mantık ifadelerinden oluşan denklemler çıkarılır.
Mantıksal ifadeler sadeleştirilir.
Mantık devresi çizilir.
Test işlemi gerçekleştirilir.
Mantık devreleri ile yapılan tasarımlar 5 adımda gerçekleştirilirdi.
Doğruluk tablosu
Mantık devresi

## Slide 17
AKADEMİ
Uygulama-1
Örnek 1
Yanda 2-bitlik bir sayının karesini alan modül görülmektedir. Buna göre modülün mantık devresini oluşturunuz.
Çıkış 4-bit olacak

## Slide 18
AKADEMİ
Uygulama-1, Çözüm (Kapı Seviyesi Modelleme)
Kapı Seviyesi Modelleme
//kare alıcı devre 2-bit
module kare_al(
input a,
input b,
output [3:0] f
);
wire not_b;
not L1 (not_b, b);
and L2 (f[3],a, b);
and L3 (f[2],a, not_b);
or L4 (f[0], b, 1'b0);
or L5 (f[1], 1'b0, 1'b0);
endmodule
not_b
NOT: Günümüzde çok tercih edilmeyen bir modelleme şeklidir.
Bu yöntemde tüm kapılar ve ara teller tanımlanır. 8-bitlik iki sayının toplamında yaklaşık 100 adet kapının kullanıldığı düşünüldüğünde karmaşık bir HDL görünümü oluşturur.

## Slide 19
AKADEMİ
Çıktı Ekranları (Gate Level)
Simülasyon: Girdi sinyallerine göre çıktı sinyal değerlerini belli zaman aralıklarında gösterir.
RTL Şema: HDL – donanım dönüşümünü gösterir.
Sentez Şema: HDL’nin FPGA donanım dönüşümünü gösterir.
RTL ŞEMA
SENTEZ ŞEMASI

## Slide 20
AKADEMİ
Uygulama-1, Çözüm (Veri Akış Modellemesi)
Data Flow Modelleme
//kare alıcı devre 2-bit
module kare_al(
input a,
input b,
output [3:0] f
);
assign f[0] = b;
assign f[1] = 1'b0;
assign f[2] = ~b & a;
assign f[3] = a & b;
endmodule
Assign ifadesi
anahtar kelimedir

## Slide 21
AKADEMİ
Çıktı Ekranları (Data Flow Level)
Simülasyon: Girdi sinyallerine göre çıktı sinyal değerlerini belli zaman aralıklarında gösterir.
RTL Şema: HDL – donanım dönüşümünü gösterir.
Sentez Şema: HDL’nin FPGA donanım dönüşümünü gösterir.
RTL ŞEMA
SENTEZ ŞEMASI

## Slide 22
AKADEMİ
Uygulama-1, Çözüm (Davranışsal Modelleme)
Behavioral Modelleme
//kare alıcı devre 2-bit
module kare_al(
input a,
input b,
output [3:0] f
);
reg [3:0] out;
reg [1:0] gir;
always @(a,b) begin
gir[1] = a;
gir[0] = b;
out = gir ** 2;
end
assign f=out;
endmodule
always ifadesi
anahtar kelimedir
**, bir çarpma operatörüdür, FPGA içerisinde tanımlanmış bloklarda işlenir.

## Slide 23
AKADEMİ
Çıktı Ekranları
Simülasyon: Girdi sinyallerine göre çıktı sinyal değerlerini belli zaman aralıklarında gösterir.
RTL Şema: HDL – donanım dönüşümünü gösterir.
Sentez Şema: HDL’nin FPGA donanım dönüşümünü gösterir.

## Slide 24
AKADEMİ
Uygulama-2
Örnek 2
2-bitlik iki sayıyı toplayan mantık devresini tasarlayınız.

## Slide 25
AKADEMİ
Uygulama-3
Örnek 3
Bir otonom araç önündeki üç adet sensörden almış olduğu bilgilerle yol almaktadır. Bunun için aşağıdaki yönergeler işletilmektedir. Bu yönergelere göre otonom aracın ilerlemesini sağlayacak tasarımı yapınız
-Sensörler bir engelle karşılaştıklarında engelden sensöre 1 bilgisi gelmektedir.
-Aracın düz gitmesi orta sensörden (s2) gelen bilgiye bağlıdır, dolayısıyla diğer sensörler engelle karşılaşsa bile araç s2=0 ise düz devam eder.
-Arac sol sensörden (s1) engel bilgisi aldığında sağa dönecektir.
-Araç sağ sensörden (s3) bilgi aldığında sola dönecektir.
-Araç sadece orta sensörden (s2) engel bilgisi alırsa sola dönüş gerçekleştirir.
-Her üç sensörden de engel bilgisi alırsa araç durur.

## Slide 26
AKADEMİ
Şu becerileri kazandım 
Özet
Problemi doğruluk tablosuna dökebiliyorum
Doğruluk tablosundan boolean ifadeleri çıkarabiliyorum.
Mantıksal devreyi oluşturabiliyorum (Verilog ile)
Vivado ortamını tanıyorum.
Yeni bir modül oluşturabiliyor, devreyi kodlayabiliyorum.
Devreyi test edip şemalarına bakabiliyorum.

## Slide 27
AKADEMİ
TEŞEKKÜRLER